## Slide 1
第二章 飞秒激光放大技术
倪宏程
https://faculty.ecnu.edu.cn/_s29/nhc/main.psp
hcni@lps.ecnu.edu.cn

## Slide 2: 啁啾脉冲激光：啁啾从时域还是频域引入？
课后思考题：你同意谁的看法？

## Slide 3: 啁啾脉冲激光：啁啾在时域与频域的两种描述
从时域引入啁啾：
改变谱宽，脉宽不变。
非线性传播的特性（如：自相位调制）。
从频域引入啁啾：
改变脉宽，谱宽不变。
色散介质的特性（如：一段光纤、一对光栅）。
比如，高斯型脉冲：
比如，高斯型脉冲：
谱宽增加了多少？
脉宽增加了多少？
傅里叶：如何引入群延迟色散？
傅里叶：如何引入啁啾？
不同时间点频率不同⇒频率成分​​变多⇒谱宽展宽。
不同频率速度不同⇒到达时间有先后⇒脉宽展宽。

## Slide 4: 啁啾脉冲激光：啁啾在时域与频域的两种描述

## Slide 5: 孤子
既有α，又有β？
适配α、β，使得脉宽、谱宽都保持稳定：孤子！
我正在观察一条船的运动，这条船沿着狭窄的河道由两匹马快速地曳进。当船突然停下时，河道中被推动的水团并未停止，它聚积在船首周围，剧烈翻腾。突然，水团中呈现出一个滚圆光滑、轮廓分明、巨大的、孤立耸起的水峰，以很快的速度离开船首，滚滚向前。这个水峰沿着河道继续向前行进，形态不变，速度不减。我策马追踪，赶上了它。它仍以每小时八、九英里的速度向前滚动，同时仍保持着长约三十英尺、高约一到一点五英尺的原始形状。后来，我追逐了一两英里后，才发现它的高度渐渐下降。最后，在河道的拐弯处，我被它甩掉了。
https://blog.sciencenet.cn/blog-677221-629364.html
非线性+色散⇒可能形成孤子。

## Slide 6: 飞秒激光放大技术
如何放大飞秒超短激光脉冲？
激光放大基础知识
再生放大和多通放大
啁啾脉冲放大

## Slide 7: 飞秒脉冲放大的基本目标
增加脉冲能量 E
减小脉冲宽度 δt
减小波束面积 A
增大作用区域场强
信号强度正比于单位时间内到达探测器的光子数
平均功率
脉冲能量
波束面积
脉冲宽度
脉冲能量
重复频率

## Slide 8: 飞秒脉冲放大的平均功率限制
脉冲能量 vs 重复频率
重复频率 (Hz)
脉冲能量 (J)
109
106
103
100
10-3
10-9
10-6
100
10-3
振荡器
腔倾倒振荡器
再生放大
再生放大+多通放大
再生放大+多通放大
1 W 平均功率

## Slide 9: 飞秒脉冲放大中的问题和解决方案
脉宽失配（泵浦光vs种子光）：多通放大、再生放大
增益介质损伤：大介质、多介质、多脉冲、啁啾脉冲放大CPA
增益窄化：双折射滤光器
热效应：制冷、波前矫正
伴随脉冲、放大的自发辐射：普克尔盒
普克尔盒
偏振片
增益介质
泵浦光
输入/输出

## Slide 10: 飞秒脉冲放大的一般情形
简单地说，一个特定波长强激光脉冲泵浦激励一个增益放大介质，产生粒子数反转，从而放大另一个脉冲。
通常的情况是，一个纳秒脉冲激光放大器由另一束纳秒激光来泵浦。
激光振荡器
增益介质
泵浦脉冲
能级

## Slide 11: 飞秒脉冲放大中的问题
脉宽失配：超短脉冲比提供放大能量的（纳秒或毫秒）泵浦脉冲短得多。
超短脉冲应该早点到达还是晚点到达呢？
泵浦能量到达太晚而被浪费
早：
时间
泵浦光
泵浦能量已经衰减而被浪费
晚：
泵浦光
时间
在两种情况下，泵浦能量都被浪费，放大效果很差。

## Slide 12: 需要多通或者多脉冲
一个多通超短脉冲放大器：
这种方法可以获取更高的能量使用效率。
有很多种方法高效实现超短脉冲放大，哪种方法更好取决于激光的类型。
时间
泵浦光
超短脉冲往返多次，最终将泵浦能量都提取出来。

## Slide 13: 两种主要的放大方法
多通放大
泵浦光
输入光
输出光
增益
介质
普克尔盒
偏振片
增益介质
泵浦光
输入/输出
再生放大

## Slide 14: 半波电压再生放大器
两镜腔半波电压再生放大器：M1和M2是全反射镜，M1具有负曲率半径，M2具有正的曲率半径。简单的计算可知，高斯光束的腰在腔外M1侧。TFP1和TFP2代表两个薄膜偏振片（也可以是格兰棱镜），PC是普克尔盒。以下解说放大过程，入射的种子脉冲设定为垂直偏振。
(1) 当普克尔盒上没有电压时，入射的种子脉冲从偏振片TFP1进入放大器，经过半波片变成水平偏振，穿过TFP2，到达腔镜M2被反射回来，又经过半波片被还原成垂直偏振，因此被TFP1反射出放大器，脉冲没有得到放大。
(2) 设当种子脉冲刚刚通过普克尔盒的瞬间，普克尔盒立即被施加于半波电压，即普克尔盒变为半波片，并与另一个半波片构成全波片，则返回的脉冲偏振方向不受影响，仍保持水平偏振。因此该种子脉冲被捕获于腔内，反复经过放大介质而被放大。而其他种子脉冲则只经历全波片而偏振方向不变，随即被TFP2导出放大器而没有经过放大。
(3) 经过若干次往复（十几次至几十次）后，腔内脉冲能量达到最大值，将脉冲导出腔时，只需在脉冲刚刚穿过普克尔盒飞向增益介质时撤掉电压。当这个脉冲再回到此地时，它将只经历一个半波片，而将其偏振方向转变为垂直方向，从而被TFP2反射至腔外。
可见，脉冲的入射与出射完全取决于施加于普克尔盒电压的时间。可以看出，这个电压的上升沿至少要小于半个腔内的往复时间，如果普克尔盒是放在腔的正中的话。一个典型的腔长为1.5m，腔内往复时间就是10ns，因此要求电压的上升沿小于5ns。这个要求是很高的。半波电压再生放大器的好处是它有两个出入口，可以把入射光和出射光分开。
普克尔盒
1
2

## Slide 15: 增益窄化实例
Ti:sapphire增益截面
10 fs sech2 输入脉冲
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
650
700
750
800
850
900
950
1000
归一化的谱强度
截面 (×10-19 cm2)
波长 (nm)
65-nm FWHM
32-nm FWHM
107 增益导致带宽减小一半
输出更长脉冲

## Slide 16: 解决增益窄化问题
滤光后
滤光前
光谱
波长 (nm)
Gain & modulation
650
850
900
波长 (nm)
700
750
800
1
1.5
2
2.5
950
20% 增益调制
滤光前
滤光后
在增益峰值处引入耗散，抵消此处的高增益。
增益和耗散
光谱：滤光前vs滤光后

## Slide 17: 增益窄化结论
增益窄化问题可以被解决。
Ti:sapphire 激光器 < 20 fs
Nd:glass 激光器 < 200 fs
Yb:XX 激光器 < 100 fs
800 nm 中心波长下，100 nm 带宽可以支撑 10 fs 脉冲的产生。
用这种方法可以产生非常宽的谱

## Slide 18: 增益介质损伤：拓宽光束
放大器中的脉冲强度可以变得非常高，以至于损坏增益介质。
解决方案：
拓宽光束面积，使用更大的增益介质。
拓宽光束面积仍然不够！
解决方案：
拓宽光束时域脉宽。

## Slide 19: 啁啾脉冲放大
啁啾脉冲放大CPA：展宽→放大→压缩
2018年诺贝尔物理学奖

## Slide 20: 啁啾脉冲放大
泵浦激光
种子激光
输出激光
放大晶体
掺钛蓝宝石
限制短脉冲激光放大：
晶体无法承受巨大瞬时光场强度
Mourou said, when he was riding a ski lift. As he saw the chairs on the lift spread and bunch, he realized he could do the same with the laser pulses.

## Slide 21: 啁啾脉冲放大
雷达的两个基本指标：探测范围、分辨率
雷达的最大探测范围
：发射功率 ：玻尔兹曼常数
：脉冲持续时间 ：温度
：天线增益 ：接收器噪声放大因子
：波长 ：最小可探测信噪比
：目标截面积
雷达探测范围正比于脉冲能量的四次根

## Slide 22: 啁啾脉冲放大
雷达的啁啾脉冲放大技术
~1953，R. H. Dicke 和 S. Darlington
各自独立提出，分别获得美国专利
王旭、孙昌璞, 物理 48, 1 (2019)

## Slide 23: 啁啾脉冲放大
啁啾脉冲放大：先将脉冲展宽，再放大，最后重新压缩成短脉冲。
将脉冲展宽10000倍，放大，再压缩！
Mourou等人1983年
啁啾脉冲放大是一项划时代的进展
脉冲压缩器
t
t
固态放大器
t
色散延迟线
t
短脉冲 振荡器

## Slide 24: 拉长再压缩超短脉冲
与脉冲整形中的无色散脉冲展宽器（）构型一致。
当时，即为有色散的脉冲展宽器，可以将飞秒脉冲展宽10000倍！
当变号时，是前者的严格共轭，可以压缩脉冲。
脉冲展宽器：
光栅
光栅

## Slide 25: 脉冲展宽器实例
该离线式脉冲展宽器将 18 fs 的脉冲展宽为 600 ps，展宽了30000倍！
离线式展宽器中不同波长的光线追踪图：
脉冲展宽器参数：
输入脉宽：18 fs
输出脉宽：600 ps
通过带宽：>105 nm
输出脉冲能量：~0.5 nJ

## Slide 26: 啁啾脉冲放大：构架

## Slide 27: 啁啾脉冲放大vs直接放大
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
10
4
10
5
10
6
损伤阈值​​
通量 (J/cm2)
脉宽 (fs)
啁啾脉冲放大能让短脉冲达到长脉冲的通量！
直接放大

## Slide 28: 啁啾脉冲放大
继续放大：使用多束激光、多个增益介质。
前端
分束阶段
合束阶段
放大器1
放大器N
放大器2
将光束分割，分别放大每个小光束，然后将它们重新组合成一束光束。
具体如何实现？

## Slide 29: 啁啾脉冲放大
合束
分束
运用偏振
开始和结束时都是45°偏振。
放大器
每个小光束需要具有同样的相位，否则会得到非偏振光。
22.5°半波片，得到45°偏振
多次重复这些步骤

## Slide 30: 啁啾脉冲放大
t
功率
啁啾脉冲放大
+
空间分束
+
时间分束
并且运用多脉冲

## Slide 31: 啁啾脉冲放大
在时域产生多个分立脉冲
半波片将偏振方向旋转45°
延迟调节

## Slide 32: 啁啾脉冲放大
法拉第镜
放大器
如何将时域分立脉冲合束？
使用法拉第镜——在反射镜前加一个法拉第旋光器，从而反射并将偏振方向旋转90°。
这种方法将时域分立脉冲重新合束，如果每个脉冲都相同并同相的话。

## Slide 33: 以啁啾脉冲放大为基本单元的时空放大
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
放大器
光栅压缩器
预放大器2
飞秒振荡器
光栅展宽器
相位整形器
预放大器1
8个主放大器
4 ns 和 8 ns 延时
时域分束
时域合束
空间分束合束

## Slide 34: 多通放大实例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
16